Veisiejų katilinėje Nr.1 įvykdytas  katilo DE -16 pakeitimo projektas

Veisiejų katilinė Nr.1  centralizuotą šilumos energiją tiekia  Veisiejų miestelio vartotojams, esantiems  Vilties  ir Ateities gatvių kvartale. Šiluma  tiekiama dvidešimčiai  gyvenamųjų namų ir keturiems administraciniams pastatams. Visi vartotojai turi atskirus automatizuotus šilumos punktus.  Katilinė per metus patiekia vartotojams apie 3000 MWh šiluminės energijos.   Šilumos tiekimo trasų bendras  ilgis nuo katilinės iki vartotų yra  apie 1,9 km. Išeinančių iš katilinės vamzdynų skersmuo – 219 mm.

Iki rekonstrukcijos katilinėje veikė trys katilai::

  - Pagrindinis katilas šildymo sezonui – vandens šildymo katilas KV-Rm-3, nominalinė galia – 3,0 MW. Kuras – medienos skiedros, kuro padavimas į katilą – automatizuotas.  Katilas kartu su biokuro sandėliu veikia nuo 2002 metų.

  - Pagrindinis katilas vasaros periodui - vandens šildymo katilas Kalvis-400, nominalinė galia  -  0,4 MW. Kuras – malkos, kuro padavimas į katilą – rankinis. Katilas veikia nuo 2005 metų.

  - Rezervinis garo katilas, markė DE-16-14GM, nominalinė galia 16 t/h garo ( 12 MW) Kuras- skystas kuras ( skalūnų alyva), kuras į katilą  tiekiamas siurblių pagalba  iš esamo 49 m3  rezervuaro  Katilas eksploatuojamas nuo 1989 metų.

Rezervinis garo katilas DE-16-14GM  ir visi jo  priklausiniai – garas/vanduo šilumokaitis,  ekonomaizeris, deaeratorius, garo separatorius, oro pūtimo ventiliatorius, dūmsiurbis, valdymo įranga ir  kiti  jo įrengimai – buvo visiškai susidėvėję  ir techniškai pasenę. Tolimesnė garo katilo eksploatacija tiek ekonominiu, tiek patikimumo ar saugumo požiūriu – buvo nepriimtina. Todėl  buvo nuspręsta  esamą  rezervinį DE-16 garo katilą demontuoti su visais jo priklausiniais ir vietoj jo įrengti  VK-22 tipo, 1,3 MW nominalinės  galios vandens šildymo katilą.

Įgyvendinant projektą, buvo demontuotas DE-16-14GM garo katilas ir jo priklausiniai – ekonomaizeris  EP1-330, garo – vandens pašildytojas, garo separatorius, nuolatinių prapūtimų separatorius, išgarų aušintuvas, maitinimo siurbliai, deaeratorius DA-50, katijoniniai filtrai    vamzdynai, armatūra, prietaisai  ir kiti komponentai.

Vietoje garo katilo buvo sumontuotas vandens  šildymo katilas VK-22, kurio  nominali galia - 1,2 MW, kartu su dūmų ventiliatoriumi, dūmtakiais, recirkuliaciniu siurbliu, automatiniais temperatūros reguliavimo įrenginiais, pagamintos šilumos apskaitos prietaisu. Katilo automatiniam valdymui, avarinei, perspėjamajai signalizacijai ir duomenų kaupimui įrengtas – procesų valdymo ir automatizacijos prietaisas.  Prie katilo buvo sumontuotas automatizuotas  RIELLO skysto kuro degiklis PRESS P140 T/N TC.  Degiklio  valdymas trijų pakopų, nominalinė galia – 1,4 MW. Degiklį sudaro, pilnas gamyklinis komplektas su oro pūtimo ventiliatoriumi, kuro pašildymu bei valdymo ir saugos komponentais.

Vietoje buvusio 25 m3 deaeratoriaus  buvo sumontuota 5 m3  minkšto vandens talpa, skirta šilumos tinklų papildymui.

Įrengtas  VK-22 vandens šildymo katilas bus  naudojamas tik kaip rezervinis  šilumos gamybos katilas, tai yra, veiks tik tada, kai neveiks 3,0 MW biokuro katilas.

Įvykdžius katilinės rekonstrukciją, rezervinio katilo galia  sumažėjo 10 kartų -  nuo 12 MW iki 1,3 MW, o  bendras Veisiejų katilinės  Nr.1  galingumas sumažėjo nuo 15,4 MW iki  4,7 MW. Labai padidėjo katilinės saugumas ir patikimumas. Jei ankstesnį garo katilą užkurti reikėdavo visos dienos, tai naujasis užkuriamas per kelias minutes. Katilo degiklis nereikalauja nuolatinės aptarnaujančio personalo priežiūros, visi katilo darbo parametrai palaikomi automatiniame rėžime.