2017 m. buvo įvykdyta Veisiejų katilinės Nr. 2 rekonstrukcija

Iki modernizavimo katilinėje dirbo du malkomis kūrenami katilai: UT - 150 (150 kW) ir UT - 70 (70 KW). Šie katilai buvo sumontuoti 2002 metais, kai katilinė buvo rekonstruota ir vietoje krosninio kuro buvo pradėta kūrenti malkos. Per šiuos 15 metų katilai pakankamai nusidėvėjo, kuo toliau tuo daugiau atsirado eksploatacinių gedimų. Šiluma iš šios katilinės tiekiama trims gyvenamiesiems namams ir katilinė veikia tik šildymo sezono metu. Katilinėje dirbo 4 operatoriai.

2016 metais, baigus renovuoti (apšiltinti) visus 3 gyvenamuosius namus, katilinės vartotojų šilumos poreikis labai sumažėjo, todėl katilai dirbo mažu apkrovimu, degimo procesas buvo  neekonomiškas.

Bendrovė, matydama, kad katilus vis tiek reikia keisti, apsvarstė įvairius katilinės rekonstrukcijos variantus. Nusprendė, kad ekonomiškiausia būtų katilinę rekonstruoti ir joje sumontuoti naujus šildymo katilus, dirbančius granuliniu kuru, kartu pakeičiant ir dūmų kanalus. Katilinėje buvo sumontuoti  nauji  2 katilai Everclean  PK 050 po 50 kW galios, nauji siurbliai, katilų valdymo įrenginiai, automatizuoto kuro padavimo sistemos su kuro laikymo talpa, šilumos tinklų vandens minkštinimo ir patalpų gaisrinės signalizacijos sistemos,  automatinio valdymo prietaisai, įrengimų darbo parametrų perdavimas atsakingiems asmenims per mobilius tinklus. Tai leido sumažinti katilinės eksploatacines išlaidas, nes galima buvo atsisakyti 4 katilinę aptarnaujančių darbuotojų.

Katilinės rekonstravimo investicijų vertė – 34,7 tūkst. Eur.